1.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr.TNS 2019/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās izvirzītas prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kas ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai, kā arī šo vadlīniju prasībām.

Ja iepirkuma procedūras dokumentos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj nepārprotami noteikt materiālu ekvivalenci.

Kopējais pārbūvējamo pazemes siltumtīklu garums ir 980* m:

*- pārbūvējamo pazemes siltumtīklu kopgarums ir uzrādīts atbilstoši būvprojektam minimālā sastāvā un Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šajā tehniskajā specifikācijā definētie apjomi un 8.pielikumā pievienotā siltumtīklu izbūves un pārbūves ieceres dokumentācija un izsniegto būvatļauju.

Siltumtrases garums un cauruļvadu diametri var tikt precizēti izstrādājot būvprojektu, atkarībā no piedāvātā risinājuma.

Visa tehniskā dokumentācija, kas pieejama pasūtītājam iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdī ir atsevišķs šī nolikuma pielikums.

Darba uzdevums siltumtīklu izbūves un pārbūves darbiem:

Siltumtīklu izbūves un pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, kā arī būvdarbu veikšana spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu apjoms – jaunā siltumtrašu posma izbūve, kā arī esošo siltumtrašu posmu pārbūves darbu veikšana - esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās, tajā skaitā:

1) Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde;

2) Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;

3) Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;

4) Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;

5) Veco siltumtrašu, to sastāvdaļu demontāžas darbu veikšana ar veco cauruļu un derīgu būvelementu nogādāšanu Pasūtītāja noradītā teritorijā;

6) Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija;

7) Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;

8) Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;

9) Izpilddokumentācijas sagatavošana papir un  digitālā veidā;

10) Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai sagatavošana un piedālīšanas Nodošana ekspluatācijā.

Atbilstoši cauruļvadu izvēlētam tehniskam risinājumam būvdarbu laikā metināto savienojumu pārbaužu veikšana ar ultraskaņas vai radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi.

1. Rūpnieciski izolētas siltumapgādes caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes siltumtrasēm

Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns).

Maksimāla temperatūra: ne mazāk kā 95°C. Maksimālais spiediens: 10 bar.

2. Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli

Siltumtīkli – rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu.

Izstrādājot būvprojektu, pretendentiem jāparedz tādi materiāli, ar kuriem var izbūvēt objektu saskaņā ar pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents var piedāvāt analoga materiālus norādītam būvprojektam minimālā sastāvā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, piemēram lokanas rūpnieciski izolētas caurules no armēta termoplastika paredzētas cestralizētām siltumapgādes sistēmām ar maksimālo siltumnesēja temperatūru ne zemāku par 95 °C un maksimālo spiedienu ne zemāku par 10 bar.

3. Tehniskais piedāvājums

a) Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar Pretendenta izstrādāto būvprojektu.

b) Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

c) Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941+A1:2010 (vai ekvivalenta) standarta prasībām, kā arī tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

d) Siltumtrašu izbūvei tiek pielietoti 2. sērijas tērauda rūpnieciski izolētas caurules vai analoga lokanas rūpnieciski izolētas caurules.

e) Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu iegādi.

f) Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

g) Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

4.1. Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:

4.1.1.	Rūpnieciski izolētām caurulēm materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m°K. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku nekā noteikts

4.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/mK. Pretendentam jānodrošina materiālu siltumvadītspējas koeficients saskaņā ar savu piedāvājumu.

4.3. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas putu vadītspēju λ, kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.

4.4. Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā piemēram, Dānijas tehnoloģiskais institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus.

4.5. Materiālu pārbaude.

4.5.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai uzrādītam siltumvadītspējas koeficientam λ.

Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs pretendenta uzrādītajam, tad pretendents maksā soda sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.

Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

Siltuma zudumu aprēķins:

φ1 = U((tf+tr)-2ts)*L*D

φ1 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), kura tiks izbūvēta no Pretendenta piegādātiem materiāliem pirms pārbaudes;

L – siltumtrases garums, m;

D – laika periods(10 gadi), h;

U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar Pretendenta uzrādīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/mK))

tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 70 °C;

tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 50 °C;

ts   - grunts temperatūra, 8 °C.

φ2 = U((tf+tr)-2ts)*L*D

φ2 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), pēc pārbaudes;

L – siltumtrases garums, m;

D – laika periods(10 gadi), h;

U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar pārbaudīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/ mK))

tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 70 °C;

tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 50 °C;

ts   - grunts temperatūra, 8 °C.

Soda naudas aprēķins:

S = ((φ2 – φ1) x 2) x T

φ2 – siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (pēc izolācijas siltumvadāmības pārbaudes), MWh;

φ1 - siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (ar Pretendenta uzrādīto izolācijas siltumvadāmību), MWh;

T  - tarifs, EUR/MWh;

S – soda nauda (EUR).

Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.

4.6. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj:

4.6.1. Darbu izpildes laika grafiks (veidne pielikumā), kas tika sagatavots saskaņā ar nolikuma prasībām un pievienots kandidāta pieteikumam iepirkuma procedūrai.

4.6.2.Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojoša informācija:

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:

a.	Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

c. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar rekonstruējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus.

2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāna sastāvdaļa):

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus (tai skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu,

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu siltumtrases būvniecībai.

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

3. Darbu izpildes prasības:

a) Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

b) Pirms darbu uzsākšanas iesniegt pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas, kas apliecina, ka vajadzīgās apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas.

c) Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu.

Apakšuzņēmējus pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 dienas iepriekš informējot pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jauna persona, uz kuras iespējām kandidāts balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

d) Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvdarbu nosacījumu izpildi un visas citas nepieciešamās darbu atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

e) Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.

f) Aprīkot darba vietas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm, saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” vai ekvivalentiem.

g) Būvniecības laikā nodrošināt būvizkārtnes izvietošanu būvobjekta montāžas darbu zonā.

h) Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.

i) Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbu vietu pilnā apjomā. Sakārtoto būvlaukumu Izpildītājs nodod Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

j) Nolikumā paredzētajā kārtībā būvprojekta izstrādes laikā veikt projektēšanas darbus.

k) Būvdarbu veikšanas laikā veikt visu metināto savienojumu pārbaužu veikšana (ultraskaņas vai radiografijas metodi un vizuālo metodi) (attiecas uz rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm).

l) Siltumtīklu izbūves laikā cauruļvadu skalošanu veikt pa posmiem, ne lielākiem par 100 m, pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās personas klātbūtnē.

m) Izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

n) Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no paveiktā darba, parakstot attiecīgu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

o) Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam siltumtīklu izbūves izpilddokumentāciju, kuras sastāvā jābūt siltumtīklu izbūves tehniskajam projektam, siltumtīklu izbūves pasei, siltumtīklu izbūves darbu pieņemšanas aktam, bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektam, kontrolsistēmas montāžas pārbaudes protokolam un aktam, ieinteresēto fizisko un juridisko personu atzinumu kopijām, kā arī citiem ar konkrētā projekta realizāciju saistītiem dokumentiem.

p) Demontējot siltumtīklus, izpildītājs veic visa veida materiālu utilizāciju, izņemot siltumtīklu izbūves laikā demontētās iekārtas un caurules nodot Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai.

r) Izpildītājs garantē veikto darbu kvalitāti, uzstādīto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Veiktajiem darbiem un visām būvdarbos izmantotajām caurulēm garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem.

s) Ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas jāveic kvalitatīvi, saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un saglabājot vizuālo būvdarbu posma stāvokli ne sliktāku kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

t) Ja darba procesā ir jāveic neparedzēti darbi, kurus nebija iespējams iepriekš paredzēt, proti, tādi darbi, kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei un, kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem, pasūtītājs, pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas, slēdz vienošanās par izmaiņām līgumā ar pretendentu, ar kuru tika noslēgts līgums par darbu izpildi.

4. Prasības metināšanas darbiem (attiecas uz rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm):

a)	Pirms metināšanas darbu uzsākšanas ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam rakstiskai saskaņošanai sekojoša metināšanas dokumentācija:

- metināšanas atestācijas protokolus WPQR;

- metināšanas procedūras WPS;

b)	Visiem metinātiem savienojumiem jābūt veidotiem pēc metināšanas procedūru apraksta (WPA). Pasūtītāja apstiprinātai WPA kopijai jābūt pie metinātāja. Metināšana veicama pēc apstiprinātām WPA prasībām.

c)	Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai metinātāji sametinātu un notestētu kontroles paraugus pirms darbu sākuma. Esot metināšanas tehnoloģijas pārkāpumiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt metinātāja nomaiņu.

d)	Metināšanas savienojumu pārbaudes jāveic ar radiogrāfijas metodi un ar ultraskaņas testēšanas metodi atbilstoši noteiktai projekta klasei.

e)	Visos gadījumos iepriekš jāveic 100% vizuālā metināto savienojumu testēšana. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina testēšanas darbus, ar Pasūtītāju saskaņotā testēšanas laboratorijā, un sedz visus ar tiem saistītos izdevumus.

5. Būvdarbu dokumentēšana un izpilddokumentācija:

a)	Lai nodrošinātu būvdarbu kvalitātes kontroli Pasūtītājs nozīmē sertificētu būvuzraugu, kas kontrolēs piegādāto materiālu un darbu kvalitāti visā būvdarbu veikšanas laikā. Būvuzraugs kontrolēs segto darbu izpildi un parakstīs veikto darbu aktus.

b)	Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt. Būvuzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā.

c)	Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam regulāri jāpilda un pabeidzot būvdarbus jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:

- Būvdarbu žurnāls;

- SAT nosprauduma akts un izpildzīmējums;

- Segto darbu pieņemšanas akti;

- Materiālu atbilstības deklarācijas un kvalitātes sertifikāti:

- Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem;

- Tērauda cauruļvadiem, veidgabaliem un vārstiem;

- Metināšanas elektrodiem;

- Pretkorozijas krāsām;

- Siltumizolācijas materiāliem;

- Dzelzsbetona izstrādājumiem;

- Cementa/betona javas izstrādājumiem;

- Lūkām;

- Smiltij, melnzemei un zālāja sēklām;

d)	Metināšanas procesa specifikācijas (WPS);

e)	Metināšanas procesa novērtēšanas pieraksts (WPQR);

f)	Metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāti;

g)	Metināto savienojumu testēšanas pārskati un izpildzīmējumi;

h)	Avārijas uzraudzības signalizācijas montāžas shēma;

i)	Avārijas uzraudzības signalizācijas montāžas pārbaudes protokoli;

j)	Avārijas uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akti;

k)	Būvdarbu rezultātā iegūto būvgružu utilizācijas akti;

l)	Saskaņoti izpildzīmējumi grafiskā (3 eks.) un elektroniskā (1 eks.) veidā

Darba uzdevums individuālo siltummezglu izbūves darbiem:

Siltummezglu piegāde un uzstādīšana tiek paredzēta sekojošās adresēs:

1. Lielā iela 25, Valdemārpils – aptuvena apkurināmā platība 602 m2. ISM paredzēts tikai apkures nodrošināšanai;

2. Lielā iela 25A, Valdemārpils (ēka bez pagraba) - aptuvena apkurināmā platība 1204 m2. ISM paredzēts tikai apkures nodrošināšanai;

3.Raiņa iela 14, Valdemārpils - aptuvena apkurināmā platība 1100 m2. ISM paredzēts tikai apkures nodrošināšanai;

4. Valdemārpils vidusskola - aptuvena apkurināmā platība 5000 m2. ISM paredzēts apkures un karsta ūdens nodrošināšanai.

Siltummezglu pievienošanas shēmas – neatkarīgā (ar atdalošo siltummaini), temperatūras grafiks 70 – 50 °C.

Siltummezglu izvietošanu, pieslēgšanu, konfigurāciju un citas tehniskās detaļas nepieciešams precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņojot risinājumu ar Pasūtītāju.

2.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

Adresāts: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

Reģ. Nr. 41203035896

Ezeru laukums 2, Talsi,

Talsu nov., LV-3201

pieTEIKUMA VĒSTULE

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Ar šī Pieteikuma iesniegšanu Kandidāts [Kandidātata nosaukums]

- apliecina savu dalību SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203035896, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”, identifikācijas Nr. TNS 2019/3 (turpmāk – Iepirkuma procedūra);

- apstiprina, ka Iepirkuma procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav;

- piekrīt Iepirkuma procedūras 2.posmā, ja Kandidāts tiks atlasīts dalībai Iepirkuma procedūras 2.posmam, sagatavot un iesniegt Piedāvājumu pēc Iepirkuma komisijas uzaicinājuma iesniegt Piedāvājumu saņemšanas un tajā noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām;

- apliecina, ka Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un Iepirkuma procedūras 2.posmā, ja Kandidāts tiks atlasīts dalībai Iepirkuma procedūras 2.posmam, iesniegs ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājuma nodrošinājumu;

- apliecina, ka neatbilst nevienam no Iepirkuma procedūras nolikuma 29. punktā minētajiem Kandidātu izslēgšanas gadījumiem;

- apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no Iepirkuma procedūras nolikuma 29. punktā minētajiem Kandidātu/Pretendentu izslēgšanas gadījumiem Pieteikuma (un Piedāvājuma, ja tiks izvēlēts Iepirkuma procedūras 2.posmam derīguma termiņa laikā), Kandidāta Pieteikums (un Pretendenta Piedāvājums, ja tiks izvēlēts Iepirkuma procedūras 2.posmam) var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pasūtītājs var atteikties slēgt Iepirkuma līgumu;

- apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, personāls, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikuma ar pielikumiem (t.sk. Tehniskajai specifikācijai) prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Šim Pieteikumam ir pievienoti visi Iepirkuma procedūras nolikumā norādītie Iepirkuma procedūras 1.posmam iesniedzamie dokumenti, kas ir šī Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa.

| Informācija par Kandidātu |
| --- |
| Kandidāta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Informācija par Kandidāta kontaktpersonu |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

3.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

piegādātāju apvienībaS APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta), tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

__________________________________________________________________________________

2) Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

__________________________________________________________________________________

3) Vadošā dalībnieka pārstāvēttiesīgās (paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas) amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

__________________________________________________________________________________

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

(4.1) ______________________________________________________________________________

(4.2) ______________________________________________________________________________

(4.3) ______________________________________________________________________________

5) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš:

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”.

| Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums | Darbi, kurus Iepirkuma līguma izpildē veiks dalībnieks | Dalībnieka veicamo darbu daļa (procentuālā (%) vai naudas (€) izteiksmē no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina dalībnieka tiesības veikt norādītos darbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Vadošā dalībnieka nosaukums |  |  |  |
| 1. dalībnieks (nosaukums) |  |  |  |
| 2. dalībnieks (nosaukums) |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

7) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:

(7.1) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara

[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā]

Apliecinām, ka:

- piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām;

- piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi.

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

4.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA FINANSIĀLO STĀVOKLI

/forma/

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots ievērojot attiecīgās Kandidāta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Iepirkuma procedūras nolikuma 30.3.1.punkta prasība – Vidējais gada neto apgrozījums:

| Gads | Neto apgrozījums EUR |
| --- | --- |
| <finanšu gads> |  |
| <finanšu gads> |  |
| <finanšu gads> |  |
| Kopā pēdējos 3 gados |  |
| Vidējais: |  |

Kandidāts apliecina, ka tā pēdējo trīs noslēgto finanšu (pārskata) gadu vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa/3) ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]).

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

5.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

I Izstrādāto tehnisko projektu/būvprojektu saraksts

| Nr. p.k. | Tehniskā projekta/ būvprojekta pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts | Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Siltumtrases, kurai izstrādāts tehniskais projekts/ būvprojekts, garums, cauruļvadu garums un diametrs | Tehniskā projekta/ būvprojekta izstrādes termiņš (no - līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> | <…>/<…> |

II Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts | Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums | Siltumtrases garums, cauruļvadu garums un diametrs | Veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus) | Būvdarbu izpildes termiņš (no - līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

6.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti (atbilstoši nolikuma 30.6.2., 30.6.4.-30.6.6.punktā noteiktajām prasībām attiecīgi katram speciālistam):

| Piedāvātā pozīcija* | Speciālista vārds, uzvārds, | Sertifikāta/licences izdevējs, numurs, derīguma termiņš | Persona, kuru pārstāv** | Līgumattiecību pamats*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kandidāta vadošie sertificētie projektētāji: |
| Būvprojekta vadītājs (projekētājs) |  |  |  |  |
| Citi projektētāji (ja nepieciešams) |  |  |  |  |
| Kandidāta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls: |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs (sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā) |  |  |  |  |
| Ceļu būvdarbu vadītājs (sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā) |  |  |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |  |  |
| Citi speciālisti (ja nepieciešams) |  |  |  |  |

* Pozīciju uzskaitījumu kandidāts norāda, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nolikumā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir:

A - kandidāta (kandidāts, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C - apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).

Ja speciālistam nav tiesisku attiecību ar kandidātu, personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildē.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

7.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

KandidĀta vadošā personāla

CURRICULUM VITAE (CV)

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) Iepirkuma līguma izpildē: __________________________

1.	Vārds:

2.	Uzvārds:

3.	Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

4.	Izglītība (sadaļa aizpildāma tikai par tiem speciālistiem, kuriem ir izvirzīta prasība izglītībai)*:

| Mācību iestāde | Mācību periods (no/līdz) | Iegūtā kvalifikācija, grāds, izglītību apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr.)* |
| --- | --- | --- |

* Pieteikumā jābūt pievienotām izglītību/kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām.

5.	Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības (jānorāda tikai tie profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības, kuri apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)**:

| Profesionālās darbības joma | Dokumenta izdevējs | Dokumenta nosaukums un Nr. | Dokumenta derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |

** Pieteikumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos dokumentus, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/).

6.	Profesionālā pieredze (jānorāda tikai tā speciālista pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)***:

| Projekta/objekta izpildes laiks (no/līdz) | Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma prasībām | Vektie pienākumi projektā/objektā | Darba devējs | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*** Pieteikumā obligāti jābūt pievienotiem 30.6.2.un 30.6.4.-30.6.5.punktā norādītajiem speciālista pieredzi apliecinošiem dokumentiem, piemēram, būvatļaujas, būvprojekta ģenerālplāna lapas, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, autoruzraudzības žurnāla, būvdarbu žurnāla, būvdarbu vadītāja saitību raksta kopijas.

7.	Vadošā speciālista apliecinājums:

Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei veikt [amata nosaukums] pienākumus iepirkuma procedūras “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.” Iepirkuma līguma ietvaros, ja Iepirkuma procedūras rezultātā Kandidātam/Pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.

- Piekrītu manu personas datu izmantošanai kandidātu/pretendentu pieteikumu/piedāvājumu izvērtēšanai iepirkuma procedūrā.

____________________________

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

8.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS

/forma/

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Kandidāts atsaucas uz personu, uz kuras iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei]

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

| Personas, uz kuras iespējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru Kandidāts/ Pretendents atsaucas (pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze) | Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei | Īss personas, uz kuras iespējām balstās, veicamo darbu aprakstu Iepirkuma līguma izpildē |
| --- | --- | --- | --- |

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

9.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

KANDIDĀTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Iepirkuma procedūrā, kā Kandidāta [Kandidāta/Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un

- gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Kandidātam šādus resursus: [īss Kandidātam/Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

- uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

[datums:] ________________________________________________

[personas, uz kuras spējām balstās,

pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________________

[personas, uz kuras spējām balstās,

pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________________

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

10.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU

/forma/

[Norāda informāciju, ja kādu Iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā minētos dokumentus. Ja Kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, viņš to Iepirkuma procedūras 1.posmā var norādīt tikai vispārīgi (informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt kopā ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2.posmā.]

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona) | Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (% no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________

11.pielikums

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

iepirkuma procedūras

“Savienojošā siltumtīklu posma izbūve,

esošo siltumtīklu pārbūve un

individuālo siltummezglu uzstādīšana

Valdemārpilī, Talsu nov.”

nolikumam

Iepirkuma id. Nr. TNS 2019/3

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2019/3

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Iepirkuma procedūrā, kā [Kandidāta/Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un

- gadījumā, ja ar Kandidātu/Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Kandidātam/Pretendentam šādus resursus: [īss Kandidātam/Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

- uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

[datums:] ________________________________________________

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _______________________________________

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________

[datums:] ________________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________

[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________

# Footnotes

Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv apvienību šajā Iepirkumā.

Kandidāts ieraksta pēdējo 3 noslēgto finanšu (pārskata) gadu skaitļus.

Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 30.6.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.

Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma  30.6.3.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.